## Slide 1
Заходим в папку “От производственного отдела” на рабочем столе:

## Slide 2
Далее выбираем папку с актуальным месяцем:
После чего выбираем интересующий нас блок и открываем его.

## Slide 3
Далее нужно проверить попадают ли рудные контура на блок.
Переходим в папку “ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ” на рабочем столе:

## Slide 4
Горизонт для контроля берется выше чем горизонт блока. Если к примеру блок имеет горизонт 652.5, то горизонт для контроля берется 660. Далее запустив горизонт для контроля в AutoCAD выделяем все возможные контура и копируем их. После этого переходим в файл выбранного блока, в нем жмем пкм и выбираем: буфер обмена->вставить с исходными координатами.

## Slide 5
Если рудные контура попадают на блок, то он подходит для опробования. Если не попадают, то как правило блок не отбирается.

## Slide 6
Далее если блок подходит для опробования - нужно перенести его с локальной папки и отредактировать.
Открываем папку “Центральный участок” либо “Северо-западный участок” в зависимости от того какой у нас горизонт блока.

## Slide 7
Находим папку с таким же горизонтом как у выбранного ранее блока и создаем в ней папку с названием этого же блока. Переносим в эту папку файлы с папки “от производственного отдела”.

## Slide 8
Далее открываем блок и начинаем редактирование.
В пункте слои отключаем следующие слои: (голубые лампочки – отключенные слои)

## Slide 9
После этого блок будет выглядеть следующим образом:

## Slide 10
Далее выбираем любую синюю цифру (глубина скв) и делаем следующее: нажимаем пкм -> выбрать подобные -> пкм -> быстрый выбор. В окне быстрого выбора делаем как на скриншоте, жмем ок и после этого нажимаем delete.

## Slide 11
Добавляем условные обозначения и номер блока (берем с предыдущего блока и редактируем)
Далее нужно добавить полевые дубликаты. Копируем файл “полевые дубликаты” с папки любого блока в папку блока который редактируем.

## Slide 12
Открываем exсel файл блока и смотрим сколько скважин на блоке.
В качестве дубликатов берется 1% всех проб на блоке.

## Slide 13
Возвращаемся в автокад файл блока и расставляем дубликаты (желтые квадраты). Далее записываем номера скважин которые выбрали полевыми дубликатами в файл “дубликаты шлама” и изменяем номер блока на нужный.

## Slide 14
Закрываем файл и меняем название блока на нужный.

## Slide 15
Скрываем слой рудных контуров в автокаде. В итоге блок должен выглядеть следующим образом:

## Slide 16
Далее вносим полевые дубликат в Minevision.
Запускаем программу, слева выбираем нужный блок. Переходим во вкладку “Импорт/Экспорт” далее жмем “СЭР” -> БВР -> добавление дубликатов по выбранному блоку. Жмем выполнить и выбираем файл “дубликаты шлама” из нашей папки. Жмем ок.
Готово.